X.   BU^AVA, VIBRACII I  NEJONIZIRA^KO

ZRA^EWE

S O D R @ I N A

X.1 Voved .....................................................................................................................2

X.2  Bu~ava  i  nejzino  vlijanie ............................................................................2

X.3 Metodolo{ki priod , analiza i ocenka na nivoto na bu~ava..................5

X.4 Izvori na bu~ava................................................................................................7

X.5 Rezultati od merewata .....................................................................................7

X.6 Ocenka na vlijanieto na bu~avata..................................................................9

X.1 Voved

Soglasno to~kata X od Baraweto za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan,  najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotna sredina   pri RE Zdravje Radovo - Kumanovo, prevzede obvrska da organizira  merewe na bu~ava od strana na ovlastena institucija i  da napravi analiza na vlijanieto na bu~avata vo rabotnata  i vo `ivotnata sredina koe {to poteknuva od raboteweto na  instalacijata.

Ocenkata na najdenata sostojba za bu~avata  e napravena vrz osnova na  Sl. Vesnik na RM br. 64/1993god (Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

Pri analiza na tehnolo{kiot proces i propratnite vlijanija, timot za za{tita na `ivotna sredina ne identifikuva{e Nejonizira~ko zra~ewe i od tie pri~ini vo ovoj dodatok ne e napraven osvrt na toa pra{awe.

X.2  Bu~ava  i  nejzino  vlijanie

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, novite istra`uvawa poka`uvaat deka ~ovekot  na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva.

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot  i smaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot.

Silnata bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat.

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotna sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Spored  “Zakonot  za za{tita od bu~ava “ (Sl. Vesnik na RM, br. 79/2007), vo ~len 7 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

X.3  Metodolo{ki priod , analiza i ocenka na nivoto na

bu~ava

Za da se utvrdi nivoto na bu~ava koja se emitira od odreden izvor se vr{at merewa so merni uredi na nivo na zvuk i soodvetni filtri vo soglasnost so standardite ANSI S 1.4.

Vrz osnova na podatocite i analizite za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeno vo dB se vr{i sporedba so normativite dadeni vo

Sl. Vesnik na RM br. 64/1993god(Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

Spored ~len 3 od ovaa odluka, maksimalno dozvolenoto nivo za prostorii vo objekti vo koi e potreben mir gi ima vrednostite dadeni vo

Tabela br.1

Tabela1 : Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava

| Vid na objekt | Maksimalno dozvoleno ekvivalentno nivo na bu~ava dB (A) |
| --- | --- |
|  | den(06 do 22 h) | no}(22 do 6 h) |
| Stanbeni i stanbeni delovni zgradi | 40 | 35 |
| [kolski i visokoobrazovni objekti | 40 | 40 |
| Bolnici i le~ili{ta | 35 | 30 |

Spored ~len 4 od ovaa odluka, maksimalno dozvoleno nivo na bu~ava za soodvetni podra~ja gi ima vrednostite dadeni vo Tabela br.2

Tabela.2 Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava za soodvetni podra~ja

| Reden broj | Namena na podra~jeto | Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava dB ( A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Den | No} | L10 | L5 |
| 1 | Podra~je na zdravstveni centri, le~ili{ta, bawi, ku}i za odmor | 45 | 40 | 60 | 60 |
| 2 | Turisti~ko -rekreativni podra~ja, okolina na bolnici | 50 | 45 | 60 | 75 |
| 3 | ^isto stanbeni podra~ja, u~ili{ta, vospitno obrazovni ustanovi, javni zeleni i rekreativni povr{ini | 55 | 45 | 65 | 75 |
| 4 | Trgovsko- stanbeno delovni podra~ja so okolni soobra}ajnici vo dlabo~ina 50 m od sredinata na soobra}ajnicata | 60 | 50 | 70 | 75 |
| 5 | Trgovski upravni centri bez stanbeni zgradi ili so isklu~ok na oddelni stanbeni zdradi | 65 | 50 | 70 | 85 |
| 6 | Proizvodni, stovari{ni servisi i transportni podra~ja bez stanbeni zgradi | 70 | 70 | 80 | 90 |

Spored ~len 9 od istoimenata Odluka, mirot na gra|anite se naru{uva so koristewe na mehani~ki izvori na bu~ava( ma{ini, motori, kompresori, pumpi i sli~no) vo vremeto od 22 do 6 ~asot na javno mesto odnosno na mesto kade postoi mo`nost da se voznemiruvaat gra|anite.

X.4 Izvori na bu~ava

Izvor na bu~ava e rabotata na ma{inite i postrojkite vo ramkite na instalacijata.

X.5    Rezultati od merewata

Merni mesta

Mereweto na bu~avata e napraveno na slednite merni mesta  vo pogonite:

M1-Pogon za pasterizirano mleko

M2- Pogon za pakuvawe na pasterizirano mleko

Tabela 3: Rezultati od izmerena bu~ava vo rabotna sredina

| Merno mesto Br. | Izmerena vrednost dB (A) | Dozvolena vrednost dB (A) | Zabele{ka |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Pogon za pasterizirano mleko | 83,4 | 90 | Zadovoluva |
| M2 | Pogon za pakuvawe na pasterizirano mleko | 77, 2 | 90 | Zadovoluva |

Tabela 4 : Rezultati od merewa na  bu~ava  vo `ivotna  sredina

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 54.2 | 90 | zadovoluva |
| M2 | 55.6 | 90 | zadovoluva |
| M3 | 60.1 | 90 | zadovoluva |

M1 -  Na glavniot vlez na instalacijata

M2 -  Na zadniot vlez na instalacijata

M3-  Na granici na instalacija kaj vinarskata vizba

| Izvor na emisija Referenca /br | Izvor/ured | Oprema Referenca/br | Intenzitet na bu~ava dB na ozna~ena oddale~enost | Periodi na emisija (broj na ~asovi pretpladne /popladne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M 1 | Pogon za pasterizirano mleko | Vlijanie od proizvodstveni linii | 83,4 | Osum ~asovno rabotno vreme / 1 smeni |
| M 2 | Pogon za pakuvawe na pasterizirano mleko | Vlijanie od proizvodstveni linii | 77, 2 | Osum ~asovno rabotno vreme / 1 smeni |
| M 3 | Na glavniot vlez na instalacijata | / | 54.2 | Osum ~asovno rabotno vreme / 1 smeni |
| M 4 | Na zadniot vlez na instalacijata | / | 55.6 | Osum ~asovno rabotno vreme / 1 smeni |
| M 5 | Na granici na instalacija kaj vinarskata vizba | / | 60.1 | Osum ~asovno rabotno vreme / 1 smeni |

Obele`i gi referentnite to~ki na lokaciskata mapa i na opkru`uvaweto

| Referentni to~ki: | Nacionalen koordinaten sistem | Nivoa na zvu~en pritisok (dB) |
| --- | --- | --- |
|  | (5N,5E) | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| Granici na lokacijata |  |  |  |  |
| Lokacija 1: | severno | 51.7 | 5.16 | 51.0 |
| Lokacija 2: | ju`no | 57.8 | 5.77 | 56.4 |
| Lokacija 3: | zapadno | 64.5 | 6.40 | 62.9 |
| Lokacija 4: |  |  |  |  |
| OSETLIVI LOKACII | nema osetlivi lokacii na instalacijata, bidej}i soglasno dinamikata na rabota, sekoj od Pogonite (RE) rabotat sporai~no. |
| Lokacija 5: | / | / | / | / |
| Lokacija 6: | / | / | / | / |
| Lokacija 7: | / | / | / | / |
| Lokacija 8: | / | / | / | / |

X.6 Ocenka na vlijanieto na bu~avata

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto ( tabela 3 i 4), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces  se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- {to se odnesuva do prezentiranite vrednosti za intenzitetot na bu~avata za mernite mesta nadvor od proizvodnite pogoni, tie predstavuvaat interferencii od komunalnata bu~ava predizvikana od dvi`eweto na vozilata vo urbaniot prostor okolu proizvodniot pogon i bu~avata {to se sozdava i se emitira vo okolniot  prostor;

- upotrebenata oprema vo Fabrikata  e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot;

- prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina;