МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА и ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

СОДРЖИНА

I		опШти Информации	3

ii		ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ	5

iii	  УПРАВУВАЊЕ и КОНТРОЛА	20

iv СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ   ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	24

v	Цврст и теЧен отпад	25

vi	  емисии во атмосферата	26

vii  емисии во поврШински води и канализација	29

viii	емисии во поЧва	29

ix	 земјоделски и фармерски активности	34

x	 буЧава, вибрации и нејонизираЧко зраЧење	35

xi   ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ	37

xii  ОПЕРАТИВЕН ПЛАН	38

xiii	СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ	45

xiv РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ	49

xv рЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ	51

опШти Информации

| Име на компанијата¹ | Друштво за експлоатација на минерални суровини БЕТОН – ПРО ДОО Скопје |
| --- | --- |
| Правен статус | ДОО – Друштво со ограничена одговорност |
| Сопственост на компанијата | Приватна сопственост |
| Сопственост на земјиштето | Република Македонија |
| Адреса на седиштето (поштенска адреса доколку е различна од погоре споменатата) | Јуриј Гаргарин бр.15 |
| Број на вработени | 1 |
| Овластен преставник | Жикица Младеновски - Управител |
| Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето² | 3. Индустрија на минерали 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени со Прилог 1 од оваа Уредба |
| Проектиран капацитет | 240 000 t / годишно |

I.1. Вид на барањето

Обележете го соодветниот дел

| Нова инсталација |  |
| --- | --- |
| Постоечка инсталација | В |
| Значителна измена на постоечката инсталација |  |
| Престанок со работа |  |

____________________

1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

2 Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секојка активност. шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга.

3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажбан а инсталацијата

I.2	Орган надлежен за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

| Име на единицата на локална самоуправа | Општина Куманово |
| --- | --- |
| Адреса | 11-ти Октомври бб, 1300 Куманово |
| Телефон | (031) 475-800 / (031)438-633 |

ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадуавњето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

Технолошкиот систем на површинска експлоатација се карактеризира со до дисконтинуитетна технолошка шема на откопување и ги опфаќа следните фази:

 	Дупчење и минрање;

 	Товарење на минираниот варовник во хидраличен багер и

 	Транспорт на материјалот со камиони-кипери од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Во лежиштето „Краста“ нема класична јаловина, а евентуалните јалови партии кои можат да се појават во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на дроблична постројка до фракција -50+0 mm. Оваа фракција наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта.

На следните слики е прикажана моменталната состојба на површинскиот коп - експлоатационо поле (од извешената теренска посета):

Слика  Експлоатационото поле

За површинската експлоатација на варовник на локалитетот „Краста“ нема да се користи електрична енергија, бидејќи експлоатацијата ќе се врши само во една смена, преку ден.

Експлозивните средства (амонит 6, каписли, фитил итн.) ќе се набавуваат од овластена компанија, која ќе го врши транспортот. Експлозивните средства, ќе се чуваат во сопствен бункер, кој е соодветно ограден и за кој редовно ќе се води евиденција за количината на набавените и искористените експлозивни средства.

Снабдувањето со гориво, кое е потребно за механизацијата, ќе се врши со помош на автоцистерна. Во процес на експлоатација не се користи технолошка вода. Отпадните санитарни води од активностите во експлоатационото поле, ќе се собираат во септичка јама, која се наоѓа во концесионото поле. Празнењето на септичката јама, ќе биде со потребна динамика од овластена компанија.

Во процесот на експлоатација не се користи технолошка вода. Отпадните санитарни води од активностите во експлоатационото поле, ќе се собираат во веќе изградена септичка јама, која ќе служи и за другите активности, кои ќе се одвиваат во концесионото поле.

На следната слика се прикажани технолошките фази на експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитетот „Краста“.

- Минирање			2. Утоварање		       3. Транспорт

Слика  Фази на површинска експлоатација на минерална суровина-варовник

Опис на процес на дупчење и минирање, товарање на суровина и транспорт на суровина

Дупчење и минирање

БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има склучено договор со поддоговарачи кои што вршат дупчење и минирање.

Минирањето како процес служи за растресување на оној материјал кој што е доста компактен со цел да не се напрегаат булдужерите т.е да се заштитат машините од оштетувања.

За да може да ги реализираат процесите на набавка, транспорт, складирање и користење на експлозив има соодветни одобренија и решенија од Министерство за внатрешни работи и тоа:

Одобрување за набавка на експлозивни материи се вади од Министерство за внатрешни работи, оддел граѓански работи, Отсек за оружје, експлозиви и опасни материи, согласно Закон за експлозивни материи (Службен весник на Р.М бр.1/78, 10/78, 31/88, 36/90 и 12/93).

Површинскиот коп согласно рударскиот проект се состои од повеќе етажи.

Транспорт на експлозивот

БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има склучено договор со овластени транспортни дистрибутери на експлозив кои вадат посебно одобрение за транспорт од МВР и во прилог го имаат и одобрението за набавка на експлозив.

Дупчење на дупчотини

Пред да може да започне минирањето се врши дупчење на дупчотини. Длабочина на дупчотината потребна е да биде 10 метри, додека отворот е Ф=70. Дупчотините се прават со хидраулична бушилка.

Транспорт на експлозивот до местото на минирање

Начинот на транспорт до минското поле т.е етажата каде што е потребно да се изврши минирање се врши во металната корпа на утоварна лопата. Најчесто при минирање се користи количина од 3 до 4 тони.

Лицата кои што вршат минирање се овластени лица од МВР.

Полнење на дупчотини

Откако ќе се направат дупчотините тогаш се пристапува со полнење на експлозив АМОНАТ ф=60 и во една бушотина согласно проектот се става отприлика 30 кг експлозив. Останатиот дел од бушотината се затвора со чеп (глина, песок и др.)

Активирање на експлозивот

Минирањето се врши по Нонел Систем (побезбеден систем) и детонацијата доаѓа од дното на бушотината нагоре.

Активирањето на минското поле се изведува електрично, при што се користи ом метар за проверка на електричното поле и апарат за активирање (батерија) на електричните капсули.

При реализација на минирањето се известува МВР.

Сите вработени кои што учествуваат во процесот на минирање се овластени и обучени и за палители на мини, вршат полнење на бушотините поврзување на минско поле и активирање на минското поле, исто така и го транспортираат екплозивот. При полнење на дупките има исто така други помошни работници кои што помагаат во не толку стручните работи. Вработените кои помагаат имаат интерна обука од овластените палители.

Опис на процесот на товарење на минираниот материјал

По извршеното минирање, добиен е материјал кој што е вече растрењен и може да се пристапи кон негово товарење. Поддоговарачите со кои БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има потпишано договор вршат товарање на минираниот материјал во соодветни камиони.

Опис на процесот на транспорт на товарениот материјал од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Согласно потпишаните договори и согласно потребата поддоговарачот товарениот материјал го транспортира до Дробиличното построение на кое ќе се врши дробење и сепарирање на добиениот готов производ.

Емисии и влијанија на Каменоломот Краста врз животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина ги зема предвид сите можни промени, негативни или позитивни, врз медиумите од животната средина и здравјето на населението, кои можат да произлезат од реализација на Проектот- површинска експлоатација на минерална суровина - варовник од локалитетот „Краста“, општина Куманово.

Секоја емисија или друг вид испуштање на штетни материи во животната средина врши одредено влијание. Квантификацијата на влијанијата треба да покаже дали тие се значителни и дали постои ризик од надминување на концентрациите во реципиентите пропишани со законските акти за квалитет на животната средина.

Извори на емисии

Емисиите, кои се резултат од работните активности за експлоатација наминералната суровина-дијабази се:

 емисии во воздух: прашина и издувни гасови од опрема и механизација;

 прашина: минирање, ископ на откривка и експлоатациона маса, движење и транспорт на механизација;

- издувни гасови: машини и транспотрни средства.

 емисии на бучава: минирање на копот, работни активности, опрема и механизација за изведување на експлоатационите активности и транспорт;

 емисии на вибрации: минирање на копот, ископ, движење на транспортни средства и механизација;

 емисии во почва: неправилно чување на горива, масла, масти, директно преточување на масла и нафта во машинеријата на експлоатационото поле, несакани инцидентни истекувања, несоодветно управување со отпад;

 емисии во вода:, неправилно чување и складирање на горива, масла, масти и нивно преточување на несоодветна локација, несакани истекувања, несоодветно управување со отпад;

 отпад: отпад од пакување, комунален отпад, метален отпад, опасен отпад, отпадни гуми и течен отпад и сл.

Воздух

Главен извор на загадување на воздухот, при експлоатација на минерална суровина-варовник во површинскиот коп „Краста“, се работните активности во процесот на откопување на раскривката и откопување на експлоатационата маса-дијабази. Овој процес вклучува активности на ископ, дупчење, минирање, товарање и транспорт. Минирањето има потенцијал да предизвика значителна, краткотрајна емисија на прашина. Минирањето кое се применува при експлоатација на минерална суровина - варовник, предизвикува ситнење на карпестата маса, со цел полесно изведување на понатамошните активности. Количината на емитирана прашина во воздухот зависи од начинот на минирање, употребените средства за минирање (експлозивен материјал) и сл. Во случајот на овој проект, минирањето претставува извор на емисии на прашина.

Исто така, емисии на фугитивна прашина се јавуваат при утовар и транспорт на експлоатационата маса. Количината емитирана прашина зависи од количината и влажноста на одложениот материјал. Емисии на фугитивна прашина се генерираат при движење на механизацијата по земјениот пат, преку кој е овозможен пристап до површинскиот коп, а исто така при движењето на механизацијата по етажните патеки по кои се движи опремата и механизацијата.

Овие емисии на прашина воглавно се локални, односно во рамките на површинскиот коп. Емисии на фугитивна прашина се генерираат и надвор од површинскиот коп, како резултат на движење на транспортните возила/транспорт на произведениот материјал.

Вкупните фугитивни емисии на цврсти честички, кои се јавуваат при работата на копот, се со дијаметар помал од 10м. Бидејки честичките покрупни од 10м се таложат во краток временски интервал и во непосредна близина на местото на емисија, влијание врз животната средина имаат само оние со дијаметар помал од 10м. При работа на рудничката опрема и транспортната механизација, како булдожери, утоварувачи, камиони-кипери и други возила, се генерираат издувни гасови кои содржат: јаглерод моноксид (CO), јаглерод диоксид (CO2), азотни оксиди (NOX), сулфати (SOX), и други незапаливи материи во трагови како: јаглеводороди, чад и сл. Степенот на емисија и потенцијалното влијание зависи од карактеристиките на механизација, квалитетот и видот на употребеното гориво и исправноста на механизацијата.

Степенот на емисија и потенцијалното влијание, ќе зависи од карактеристиките на механизацијата, нејзината исправност и квалитетот и видот на употребеното гориво. Од согорувањето на употребеното фосилно гориво, ќе се генерираат емисии на издувни гасови во атмосферата.

Се очекува емисиите на фугитивна прашина и издувните гасови од опремата и механизацијата, кои се генерираат во текот на експлоатацијата на минералната. суровина и нејзин транспорт, да влијаат врз квалитетот на амбиентниот воздух. Овие влијанија нема да бидат почувствувани од населението на најблиското неселено место Краста, заради нивната оддалеченост. Нарушениот квалитет на амбиентниот воздух, може да има негативно влијание врз работниците кои ќе ги изведуваат екслоатационите активности. И покрај фактот што на предметната локација и во потесното опкружување не постои значителна биолошка разновидност, сепак мора да се истакне дека прашината може да има влијанија врз истата, но истото се оценува како незначително.

Издувните гасови имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух и даваат допринос во генерирањето на стакленички гасови на локално ниво. Влијанијата врз животната средина од емисиите во воздух се оценуваат како локални, негативни со голем интензитет и долго времетраење.

II.6.3 Бучава и вибрации

Просторот, каде се изведува проектната активност, е ненаселен освен површинскиот коп, не се идентификувани други објекти или активности во непосредното опкружување кои може да бидат извори на бучава. Главни извори на бучава при експлоатација на минералната суровина-дијабази се работните активности кои вклучуваат ископ, кршење, минирање, товарење, истовар и транспорт.

Оваа бучава е локална, во непосредна близина на нејзините извори и постојана.

Најголем извор на емисии на бучава се јавува при процесот на минирање. Се проценува дека интензитетот на бучава за време на минирањето може да изнесува околу 120 dB, па дури и повеќе.

Механичката опрема, која е вклучена во експлоатацијата на минералната суровина вклучува: лафетна дупчалка, багер со челна лопата, камиони-киппер, булдужер, компресор, цистерна за вода и слично. Во следната табела се прикажани машините и опремата, кои најчесто се употребуваат при ваков тип на активности и очекуваното ниво на бучава, на 16 m оддалеченост од изворот. Податоците се земени од литература за ваков тип на активности.

Табела  Нивоа на бучава од опрема

Процесот на минирање, освен што се карактеризира со значителни нивоа на бучава исто така е проследен и со вибрации, односно осцилација на тлото. Одредувањето на влијанието на експлозијата врз осцилирањето на тлото е едно од најважните прашања на површинскиот коп, со цел да се одредат последиците од експлозивното дејство. Сеизмичен ефект е реакција на тлото и експлозивот, односно процес на взаемно дејство на ударните бранови и околната средина. Побудувањето и интензитетот на сеизмички вибрации е во директна корелација и со физичко механичките карактеристики на карпите кои се минираат и низ кои се протегаат сеизмичките бранови.

Исто така, извор на вибрации се и возилата со кои се врши транспорт. Намалување на бучавата со зголемување на растојанието од изворот на создавање е прикажано на сликата во продолжение каде како појдовна точка e анализирано најнеповолно сценарио (интензитет на бучава од 98 dB).

Познато е дека интензитетот на бучавата од точкастите извори се намалува согласно зголемувањето на растојанието, односно со удвојување на растојанието како што е наведено во следната табела:

Табела Интензитет на бучава, во однос на растојанието од изворот на создавање

Од тука може да се заклучи дека генерираниот интензитет на бучава со ниво од 98 dB, на одалеченост од 512 метри од изворот на бучава ќе се намали на 46 dB. При ова се зема во обзир оддалеченоста на најблиските резиденцијални објекти. Во овој случај, најблиските населени места се наоѓаат на оддалеченост од најмалу 1.000 m.

Предметната локација е дефинирана како подрачје со IV степен на заштита од бучава во согласност со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Сл.весник на РМ“ бр. 120/08), и истото е подрачје каде се дозволени зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје без станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други слични производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава.

Во подрачја од четврт степен, во согласност со Правилникот за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 147/08), граничната вредност на нивото на бучава во животната средина изнесува Lд и Lв = 70 dB(А) и Lн = 60 dB(А).

Во согласност со ова можеме да заклучиме дека планираните активности на предметната локација, нема да ги надминат дозволените граничните вредности за бучава за индикаторот Lд и Lн, но нема да имаат негативно влијание врз жителите од околните села заради нивната оддалеченост.

Реагирањето, односно осетливоста на луѓето кон вибрациите кои ќе потекнуваат од минирање и движење на механизација зависи од повеќе фактори. Повеќето од овие фактори се физички како: амплитуда, времетраење, интензитет на вибрации, додека други фактори се типот на популации, возраст, пол, физиолошки и психосоматски (ISO 2631-2, 2003). Ова значи дека реакцијата на луѓето е субјективна.

Со оглед на фактот што сензитивните рецептори (жители на населени места) се наоѓаат на растојание од околу 1.000 m од изворите на емисија, не се очекува да се почуствуваат ефекти (во живеалишта и сл.) од емитираните вибрации. Главното влијание од зголемено ниво на бучава и вибрации се однесува на влијание врз работниците во рамките на експлоатационото поле, како и врз животинскиот свет што егзистира на локацијата и во непосредното опкружување.

Влијанијата ќе бидат изразени преку повремено вознемирување и мигрирање на животните и птиците, кои го населуваат проектниот опфат и неговото поблиско опкружување.

Влијанијата од емисиите на бучава и вибрации се оценуваат како локални, негативни со среден интензитет и ограничено времетраење.

Води

Рудничките активности, поврзани со експлоатација на минералната суровина - варовник на површинскиот коп „Краста“, се извори на емисии кои може да влијаат врз квалитетот на водите, особено на атмосферските води кои ќе бидат присутни на локацијата. Емисиите во водите може да потекнуваат од:

- Преточување на масти и масла во механизацијата или опремата на несоодветна локација;

- Несакани истекувања на гориво или масло од опремата, возилата и механизација;

- Несоодветно ракување и управување со материјали, горива, масти и масла;

- Тешки метали, присутни во емисиите, предизвикани од издувните гасови од опремата и возилата, кои се исталожуваат како седимент на почвата и може да бидат промиени со атмосферските води.

Можното влијание врз загадувањето на водата е сведено на минимум, односно скоро и не е можно. Водата во процесот на производство не се користи, освен како превентива за прскање на копот и сообраќајниците за пречување на појавата на прашина. Но таа е во толку мали количини што не може да навлезе во подземните води. Водата за поливање на сообраќајниците се донесува со камион цистерна – прскалка.

Лежиштето на технички градежен камен  - варовник ``Краста`` анализирано од хидрогеолошки аспект во Геолошки елаборат, се карактеризира со неразвиена хидрогеолошка мрежа во границите на површинскиот коп и неговата поширока околина. Исто така со Геолошкиот елаборат е констатирано дека самото лежиште и неговата поширока околина се сиромашни со подземни води, односно со појава на извори и други хидрогролошки појави. Овие констатации се внесени и во Рударскиот проект.

Сливното подрачје кон ПК Краста е релативно мало и не постои сериозна можност за загрозување на експоатационите работи на копот од повремено присуство на атмосферски води.

Проектираниот површински коп спаѓа во групата на т.н висинско длабински тип на површинскиот коп. Атмосферските води ќе се одводнуваат низ западната страна на копот, кон пониските коти на теренот преку усеците за отворање на Е-455 и Е-445.

Истраженото подрачје е откриено скоро до површината, скоро не е забележан падински покривач кој би можел во мал дел да ги заджи површинските води па според тоа во Геолочкиот елаборат е свстано во безводни терени.

Почва

При експлоатација на минералната суровина може да дојде до нарушување на почвените карактеристики како на пример: губење на плодниот почвен слој, лизгања на почвата, промена на водопропустливоста, деградација на почвата, ерозија и сл. Загадувањето на почвите, како резултат на експлоатацијата на минералната суровина, може да настане од:

- несоодветно складирање и ракување со горивата и нивните деривати, кои се користат за опремата и механизацијата,

- несоодветно управување со отпад;

- Преточување на масти и масла во механизацијата или опремата на

несоодветна локација;

- исталожување на седимент од воздухот;

- други активности, кои не се извршуваат соодветно со упатствата за технички мерки за превенција;

Отварањето на површински коп не се очекува да предизвика значајни промени во поглед на локалната топографија на теренот или некои значајни промени на стабилноста на почвата, како и нејзината конструкција, заради карактеристиките на теренот и подлогата.

Најголем ефект ќе имаат влијанијата кои се јавуваат како резулатат на дирекни руднички ископувања, потребни за напредување на фронтот на површинскиот коп. Покрај ова, можна е и појава на лизгање на почвата како резултат на нарушувања на стабилноста на косините од етажите или на завршните косини по периферијата на површинскиот коп. Влијанијата врз почвата се оценуваат како локални негативни, со среден интензитет и ограничено времетраење.

Цврст и течен отпад

На лежиштето „Краста“ нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат и резултатите од пробната експлоатација). Евентуалните јалови партии, кои би се појавиле во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на јаловинска лента од дробиличната постројка и како тампон ќе се користат при изградба на патишта. Како резултат на предвидените активности на површинскиот коп ќе се генерираат и следните видови на отпад:

- Измешан комунален отпад

- Отпадни масла

- Отпадна пластична амбалажа од масла и масти

- Отпад од Пакувања

- Отпадна картонска амбалажа

- Евентуално истечено отпадно масло и загадена почва со отпадно масло

- Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифициран и поинаку), платна за бришење, заштитна облека загадени со опасни супстанции

- Акумулатори

- Метален отпад

- Отпадни гуми

Несоодветното управување со генерираниот отпад, кој се јавува како резултатат на предвидените активности во површинскиот коп и работниците, може да предизвика негативни влијанија врз квалитетот на подземните води, почвата итн.

Влијанијата од отпадот се оценуваат како можни, локални негативни, со мал интензитет и долго времетраење.

Влијанија врз пределот

При површинска експлоатација на минералната суровина доаѓа до промена на пределот, која трае се до последната фаза од работата на истиот. Рудничките активности имаат влијание врз пределот, посебно што на едно место од висорамнина ќе настане коп, а на друга страна вештачки создаден рид. Овие влијанија се долготрајни и предизвикуваат неповртен ефект врз пределот.

Ваквите влијанија резултираат со промена на традиционалните карактеристики на пределот и оформување на нови, антропогени модифицирани карактеристики. Влијанијата врз пределот се оценуваат како локални, со голем интензитет и долго времетраење.

Можни ризици (инцидентни состојби)

Во периодот на експлоатација на површинскиот коп може да се очекуваат

инцидентни ситуации, како истекување на масло од механизацијата, појавата на пожар и експлозии.

Табела  Инциденти

Пожарите, освен што можат да настанат од неправилна употреба на експлозивите, можат да настанат и од невнимание на работниците.

Пожарот може да настане како резултат на:

- Грешка предизвикана од човечки фактор;

- Течење и самозапалување на запаливи супстанции како резултат на

- неправилно работење на механизацијата и

- Истекување на гас и експлозија.

Истекувањата на опасни материи може да настане како резултат на несоодветно чување и ракување со горива, масла масти и хемикалии, како и несоодветно управување со отпад.

Исто така, можните ризици и инциденти кога се работи за ваков тип на објекти (површински коп), при што се употребува експлозив се однесуваат на повреди и несакани последици од разлетување на парчиња при минирање, сеизмички потреси, употреба на експлозиви, неправилно ракување со опрема, неисправни возила, непочитување на соодветна законска регулатива и сл.

При минирањето доаѓа до разлетување на парчиња во сите можни правци со различна брзина, правец и агол на движење. Овие парчиња претставуваат најголема опасност при минирање и можат да ја загрозат опремата и објектите на површинскиот коп, а исто така и луѓето.

Поради фактот дека се работи за отворен коп, каде ќе се користат експлозиви за отворање на површини, безбедноста од случајни експлозии, е исклучена поради фактот што во првите години од експлоатацијата овој процес ќе го прават стручни лица кои имаат дозвола за минирање. Меѓутоа во понатамошниот период треба да се земе во предвид и овој вид на ризик. При изведбените работи ќе се почитуваат сите прописи дадени во Законот за минерални суровини.

При превозот на суровина со тешки товарни возила, можни се несакани превртувања или пак сообраќајни незгоди помеѓу возилата. Со правилно поставување на патна и сообраќајна сигнализација и почитување на истата, во голем број овие несреќи би се надминале.

Горенаведените појави на инциденти и ризици кои може да настанат при експлоатација на минералната суровина на површинскиот коп „Краста“ може да влијаат врз квалитетот на медиумите од животната средина, а исто така и врз здравјето на вработените.

УПРАВУВАЊЕ и КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци.  Особено да се наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.

- Управување

Управувањето со БЕТОН-ПРО ДОО Скопје е утврдено со Статут усогласен со Законот за трговски друштва на Р. Македонија, во кој се дефинирани правата и обврските на органите на управувањето. Со друштвото БЕТОН-ПРО ДОО Скопје управува Управител – Жикица Младеновски.

Управител

Управителот е обврзан за:

- 	Дефинирање на структурата на организацијата.

- 	Информирање на организацијата за важноста за исполнување на барањата на инвеститорите, купувачите и корисниците

- 	Исполнување на законските прописи, стандарди, правила и останати нормативни документи

- 	Дефинирање на Политиката за заштита на животната средина

- 	Утврдување на цели за заштита на животна

- 	Обезбедување на потребните ресурси.

- 	Идентификување на процесите за реализација на производи кои даваат додатна вредност на организација како и нивната меѓусебна поврзаност

- 	Идентификување на процеси на подршка кои влијаат на ефикасноста и ефективноста на процесите на реализација

Управителот има обврска да обезбеди :

- 	Ресурси достапни до персоналот за реализација на процесите и на обврските кон купувачите, инвеститорите и Законот.

- 	Подршка од персоналот за реализација на Политиката за заштита на животната средина

- 	Реализација на договорените обврски и достигнување на очекувањата и задоволство на купувачите, инвеститорите и јавноста.

Одговорно лице за заштита на животната средина во Каменолом Краста

Одговорно лице за заштита на животна средина на Каменоломот Краста е Управителот – Жикица Младеновски.

Одговорно лице за заштита на животна средина е одгворен за следните активности:

- Мониторинг на влијанија врз животната средина, спроведување на мерењата

- Мониторинг и следење на отпадот кој што се создава, спроведување на договорите за превземање на отпад

- Спроведување на обуките од областа на заштита на животна средина

- Управување со вонсредни ситуации врз животната средина

- Спроведување на дефинираите Упатства за заштита на животната средина

- Комуникација со државните органи од областа на животната средина

- Организација

#### Структура на организацијата

Во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје е воспоставена структура на организацијата во согласност со дејноста на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје.

Структурата на организацијата на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје ја сочинуваат:

- Работни единици, кои остваруваат функции и реализираат работни процеси од регистрираната дејност независни едни од други и во меѓусебна соработка.

Структурата на организацијата обезбедува:

- Дефинирани овластувања, одговорности и обврски на персоналот за реализација на процесите и системот за управување со квалитетот.

- Реализација на процесите

- Внатрешни врски и комуникации на персоналот.

- Надворешни врски и комуникации на персоналот со купувачите, инвеститорите, добавувачите и соработниците.

Моментално во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје нема вработени освен Управителот, поради тоа што БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има потпишано договори со поддоговарачи кои што ќе ги реализираат активностите на душчење-минирање и товарење и транспорт на суровината.

На Прилог I е преставена Организационата шема на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје.

III.2.	Управување со животната средина

Управиетелот е одговоренза заштита на животната средина и постојано подобрување на работните процеси и производите.

Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето, определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување на услови за работа кои нема да претставуваат никаква опасност за загадувањето на животната средина.

Сите вработени во БЕТОН-ПРО ДОО Скопје мораат, без одстапки и во секој момент да ги исполнуваат барањата на Системот за управување на животната средина. Одстапување од обврските пропишани во Постапките за управување на животната средина, може да доведе до сериозни последици по животната средина во која претпријатието функционира, а со тоа и  до несогледливи последици по угледот на нашата инсталација.

Угледот на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје во опкружувањето во кое стопанисува не смее да биде загрозен во ниеден момент и поради тоа секое отстапување од обврските пропишани во Законската легислатива од областа на животната средина ќе биде строго санкционирано.

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат, како производите и меѓупроизводите.

Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)

| Реф.број или / Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нафта | 8030-30-6 | 3 категорија – запалива течност | 6,5 t | 70 t | Камиони Дампер Утоварувач | 20,22,36, 37,38 | / |
| 2. | Масло | 64741-88-4 | 3 категорија – запалива течност | 0,080 t | 0,96 t | Камиони Дампер Утоварувач Редуктори | 20,22,36, 37,38 | / |
| 3. | Експлозив АНФО | 64742-52-5 | Класа 5.1 Оксидирачки материи Класа 1.1 Експлозивни материи и предмети | 3 t | 36 t | Минирање | 2,3,5,6,7,12,16,25,36,37,44 | 2,4,15,21,23,41,47,53 |
| 4. | Експлозив АМОНИТ | 64742-52-5 | Класа 5.1 Оксидирачки материи Класа 1.1 Експлозивни материи и предмети | 0,25 t | 3 t | Минирање | 2,3,5,6,7,12,16,25,36,37,44 | 2,4,15,21,23,41,47,53 |
| 5. | Нонел Детонатори | / | / | 40 броја | 480 броја | Минирање | / | / |
| 6. | Нонел конектори | / | / | 38 броја | 450 броја | Минирање | / | / |
| 7. | Детонаторски каписли | / | / | 2 броја | 24 броја | Минирање | / | / |
| 8. | Бавногорлив фитил | / | / | 5 m | 60 m | Минирање | / | / |

- Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја супстанција.

- Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)

- Според Анекс 2 од додатокот на упатството

- Цхемицал Абстрацтс Сервице

Детали за производи, поврзани со процесите, ако и се употребуваат или создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА: Каменолом Краста

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минерална суровина Варовник | 471-34-1 | Nema | 14 500 t | 174 000 t | За производство на асфалтна мешавина | нема | нема |
| 2. | Јаловина | 471-34-1 | Nema | 1500 t | 18 000 t | Се користи како тампон за патишта | нема | нема |

Цврст и теЧен отпад

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба).

| Реф. бр | Вид на отпад/материјал | Број од европскиот каталог | Количина | Преработка /одложување | Метод и локација на одложување |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количина по месец (t) | Годишна количина (t) |  |  |
|  | Измешан комунален отпад | 01 04 10 | 0,5 t | 6 t | Подизведувачот управува со отпадот | Подизведувачот управува со отпадот |
|  | Јаловина | 01 04 08 | 1500 t | 18 000 t | Подизведувачот управува со отпадот | Подизведувачот управува со отпадот |
|  | Отпадно моторни масла | 13 02 05* | 0,06 t | 0,8 t | Подизведувачот управува со отпадот | Подизведувачот управува со отпадот |
|  | Резервни делови | 16 01 07* | 0,1 t | 1 t | Подизведувачот управува со отпадот | Подизведувачот управува со отпадот |
|  | Гуми | 16 01 03 | / | 10 броја | Подизведувачот управува со отпадот | Подизведувачот управува со отпадот |
|  | Акумулатори | 16 06 01* | / | 2 броја | Подизведувачот управува со отпадот | Подизведувачот управува со отпадот |

емисии во атмосферата

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. складирање на отворено.

| Извор на емисија | Детали за емисијата | Намалување на загадувањето |
| --- | --- | --- |
| Референца/бр. на оџак | Висина на оџак (m) | Супстанца /материјал | Масен проток (mg/Nm³) | Проток на воздух Nm³/h | Тип на филтер/циклон/ скрубер |
| П 1 - Источна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,215 | / | / |
| П 2 - Северна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,166 | / | / |
| П 3 - Западна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,211 | / | / |
| П 4 - Јужна страна од исталацијата Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | респирабилна прашина mg/ m3 измерена средна вред. =0,225 | / | / |

Резултати од  извршени мерења на респирабилна прашина

| Датум на мерење: 3.10.2013 год. | Мерна опрема: MikroDust pro |
| --- | --- |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊА НА КОНЦЕТРАЦИЈА НА РЕСПИРАБИЛНА ПРАШИНА |
| Мерно место: | Координати | Измерена средна вредност ( mg/m3) | МДК ( mg/m3) |
| Источна страна од исталацијата | N:42o 04’955’’ E: 021o 44’198’’ | 0,215 | 5 |
| Северна страна од исталацијата | N:42o 05’051’’ E: 021o 44’159’’ | 0,166 | 5 |
| Западна страна од исталацијата | N:42o 04’966’’ E: 021o 44’159’’ | 0,211 | 5 |
| Јужна страна од исталацијата | N:42o 04’915’’ E: 021o 44’328’’ | 0,225 | 5 |

* Мерењата се извршени во услови на постојан и потполн режим на работа.

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења на    респирабилна прашина во работните простории и во животна средина на Каменолом Краста  може да се заклучи дека добиените вредности се во граници на максимално дозволените   концентрации, согласно Стандардот MKS Z. BO.001/91.

- Емисија на  на респирабилна прашина во животната 	средина и работните простории

Мерењето на концентрацијата на респирабилна прашина во работните простории за одредување на штетно влијание на истата, се извршени согласно стандардот ЈУС З. 30 001/91 во зависност од видот на прашина.

Максимално дозволените концентрации на вкупна респирабилна прашина од минерално и органско потекло дадени се во табела.

| Прашина | Респирабилна(мг/м³) | Вкупна(мг/м³) |
| --- | --- | --- |
| 1. МДК за минерална прашина во воздухот во р. простории се пресметува према % СиО2 | 10 (mg/m³) %респ. SiО2 + 2 | 30 (mg/m³) %респ. SiО2 + 2 |
| 2.Прашина во гранит | 2 | 6 |
| 3.Прашина од азбест | 1 | 3 |
| 4.Прашина од стаклена волна | 2 | 6 |
| 5.Јагленова прашина без СиО2 | 3 | 10 |
| 6.Прашина од памук, свила, лен и коноп | 1 | 5 |
| 7.Прашина од растително и животинско потекло | 3 | 10 |
| 8. Прашина од силикати со помалку од 10% СиО2 (талк,лискун,оливин) | 4 | 12 |
| 9.Прашина од пластични материи (оливинхлорид,аминоплас,фенопласт) | 3 | 10 |
| 10.Минерална прашина со помалку од 1% СиО2 | 5 | 15 |

емисии во поврШински води и канализација

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс ИИ од Додатокот на Упатството.

Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, согласно Табелите ИИИ до ВИИИ од Уредбата за класифицкација водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, зедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.

Табела  Содржина на општи показатели од површинска вода

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez | Bez | Bez | - |
| Vidliva boja | Bez | Bez | Sl.zamatena | Zamatena | - |
| Zabele`liva mirizba | Bez | Bez | Sl.zabel. | Zabele`l. | - |
| pH vrednost | 6.5-8.5 | 6.5-6.3 | 6.3-6.0 | 6.0-5.3 | < 5.3 |
| Vkupen suv ostatok (105 0S) mg/l | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Rastvoreni materii (mg/l) | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Suspendirani materii (mg/l) | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | > 100 |
| Alkalitet CaCO3 (mg/l) | >200 | 200-100 | 100-20 | 20-10 | <10 |

Tabela  Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im od povr{inska

voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvoren kislorod (mg/ l O2) | > 8.00 | 7.99-6.00 | 5.99-4.00 | 3.99-2.00 | < 3.00 |
| BPK 5 ( mg/ l O2 ) | < 2.00 | 2.01-4.00 | 4.01-7.01 | 7.01-15.0 | >15.0 |
| HPK ( mg/ l O2 ) | <2.50 | 2.51-5.00 | 5.01-10.0 | 10.0-20.0 | >20.0 |

Снабдување со вода

Каменоломот Краста не е опремен со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната локација, во процесот на производство, вода како помошна суровина не се користи.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има склучено Договор за снабдување со Организацијата Кодинг од Скопје.

Додека техничка вода за процесот не е потребна и не се користи.

Отпадни води

Во Каменоломот Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес.

Отпадна санитарна вода

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

На Каменоломот Краста нема комунална инфраструктура.

Инсталацијата не е приклучена на канализационен систем, поради што нема емисии во канализација од процесното работење на Каменоломот Краста нема.

Третман на отпадните води

Во Каменоломот Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес и нема третман на отпадните води од технолошкиот процес.

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

Согласно презентираните податоци, увидот на предметната локација и водоснабдувањето, може да се заклучи дека инсталацијата не генерира емисии т.е испуштања на отпадна техничка и санитарна вода во површинска вода и почва.

Tabela

| Para metar | Pred tretirawe | Posle tretirawe |
| --- | --- | --- |
| Ime na supstan cata | Maks. prosek na ~as (mg/l) | Maks dneven prosek (mg/l) | kg/den | kg/god | Maks. prosek na ~as (mg/l) | Maks dneven prosek (mg/l) | Vku pno kg/den | Vku pno kg/god | Identi tet na recipien tot (6N; 6E) |
| Во Каменоломот Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес. |

Tabela    -  Merno mesto K - 1

| Parametar | Rezultati (mg/l) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |
| pH | / |  |  |  |  |  |
| Temperatura | / |  |  |  |  |  |
| Elektri~na provodlivost (S | / |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N | / |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod | / |  |  |  |  |  |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod | / |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2(rr) | / |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca | / |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | / |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr | / |  |  |  |  |  |
| Hlor Cr | / |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | / |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe | / |  |  |  |  |  |
| Olovo Pb | / |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg | / |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | / |  |  |  |  |  |
| @iva Hg | / |  |  |  |  |  |

Табелите не се пополнети бидејќи на предметната локација - Каменолом Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес и нема штетно влијание врз животната средина.

емисии во поЧва

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во подземните води и на површината на почвата.

Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

На ден 31.10.2013 год е мостриран  примерок почва на  западната страна на инсталацијата (N  42° 04' 966", E 021° 44' 411")

Табела: Резултати од мострираната почва

| Ознака | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мостриран примерок почва (31.10.13) | 51,1 | 11,7 | 0,21 | 5,21 | 0,019 |

Од добиените резултати за мостриран примерок почва од Каменоломот Краста  се констатира  дека нема штетно влијание во почвата.

земјоделски и фармерски активности

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

| Идентитет на површината | / |
| --- | --- |
| Вкупна површина (ха) | / |
| Корисна површина (ха) | / |
| Култура | / |
| Побарувачка на Фосфор (кг П/ха) | / |
| Количество на мил расфрлена на самата фарма (м3/ха) | / |
| Проценето количесто Фосфор во милта расфрлена на фармата (кг П/ха) | / |
| Волумен што треба да се аплицира (м3/ха) | / |
| Аплициран фосфор (кг П/ха) | / |
| Вк. количество внесена мил (м3) | / |

буЧава, вибрации и нејонизираЧко зраЧење

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласностсо локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

| Извор на емисија Референца /бр | Извор/уред | Опрема Референца/бр | Интензитет на бучава дБ на означена оддалеченост | Периоди на емисија (број на часови претпладне /попладне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П 1 | Гранична линија на инсталација – источна страна | Процесна опрема | 54,0 | согласно динамиката на работа на бетонската база, работи повремено попладне (2-4) х, а понекогаш и попладне (1 х) 2 - 4 х, претпладне 1 х - попладне |
| П2 | Гранична линија на инсталација – северна страна | Процесна опрема | 49,6 |  |
| П3 | Гранична линија на инсталација –западна страна | Процесна опрема | 52,4 |  |
| П4 | Гранична линија на инсталација –јужна страна | Процесна опрема | 49,0 |  |

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.

За амбиентални нивоа на бучава:

| Референтни точки: | Национален координатен систем | Нивоа на звучен притисок (дБ) |
| --- | --- | --- |
|  | (5Н,5Е) | Л(А) eq | Л(А)10 | Л(А)90 |
| Граници на локацијата |  |  |  |  |
| Локација 1: | јужна страна N 42° 04' 915" E 021° 44' 328" | 49,0 | 48,6 | 48,8 |
| Локација 2: | западна страна N 42° 05' 051" E 021° 44' 159" | 52,4 | 51,8 | 52,0 |
| Локација 3: | северна страна N 42° 05' 051" E 021° 44' 159" | 49,6 | 49,1 | 49,0 |
| Локација 4: | источна страна N 42° 04' 955" E 021° 44' 198" | 54,0 | 53,7 | 53,5 |
| ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ | нема осетливи локации на инсталацијата, бидејќи се опкружени со земјоделски површини |
| Локација 5: | / | / | / | / |
| Локација 6: | / | / | / | / |
| Локација 7: | / | / | / | / |
| Локација 8: | / | / | / | / |

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење (топлина или светлина)

- измерените врдности за интензитет на бучава, што се создава при работа на машините во рамките на технолошкиот процес се во рамките на дозволеното ниво на бучава како во работната така и во животната средина.

- Употребената опрема во  Каменоломот Краста  е во согласност со техничките карактеристики и овозможува нормално извршување на основната дејност на локацијата.

- Според локациската поставеност нивото на бучава која што се генерира од постројката во технолошкиот процес не предизвикуваат штетно влијание врз животната средина.

XI   ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

Пополнете ја следната табела:

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Прашина | Годишни периодични мерења | Не се зема примерок | Се мери со инструмент: Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust |
| As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg; | Еднаш годишно | 50 см од површината кон длабочината на почвата | М54 ISO 11885 за: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn (Varian) за: Hg |
| Бучава (dB) | Еднаш годишно | Мерењето на бучава се врши на оддалеченост од неколку метри од изворот. | testo 815 кој одговара на публикацијата DIN/IEC 651. |

XII   ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Операторите кои поднесуваат барање за дозвола за усогласување со оперативен план приложуваат предлог-оперативен план според чл. 134 од законот за животна средина (Сл. В. РМ 53/05).

- ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина Оперативен план за Каменоломот Краста Куманово согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС го предлага следниот:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН:

Активност  1: 	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел

подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина.

Активност 2: 	Намалување на негативен визуелен ефект на животна

средина и физичко уредување на просторот.

Активност  3: 	Намалување на прашината која се создава од самото работење на каменоломот

Активност  4: 	Управување и отстранување на затекнатиот отпад на предметната локација

- Во прилог се дадени Оперативните планови за горе наведените планирани активности:

Активност бр.1   Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел

подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

| Опис Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за вработените кои се непосредни ракувачи и управувачи со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад, со периодична проверка на обученоста како и обуки кои ќе ја подигнат свеста на вработените за водење на грижа за животната околина. |
| --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 02.2014 |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. |
| 6. Влијание врз ефикасноста / |
| 7. Мониторинг |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад или потенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности тема и содржина на обуката список на присутни учесници заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |
| 9. Вредност на инвестицијата 30.000,00 денари |

Активност бр.2   Намалување на негативен визуелен ефект на животна

средина и физичко уредување на просторот

| Опис Да се превземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички |
| --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 02.2014 |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Незначително влијание |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина |
| 7. Мониторинг |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |
| 9. Вредност на инвестицијата 120.000,00 денари |

Активност бр.3    Намалување на прашината која се создава од самото работење на каменоломот

| Опис Применување на постапки за спречување на ширењето на прашината со постапка на оросување т.е наводнување на: суровината, на работните површини каде што се врши товарање и транспорт и пристапните патишта (влезни и излезни од каменоломот). |
| --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 02.2014 |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Незначително влијание |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на емисии од прашина |
| 7. Мониторинг |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |
| 9. Вредност на инвестицијата 450.000,00 денари на годишно ниво за изнајмување на цистерна и вода |

Активност бр.4  Управување и отстранување на затекнатиот отпад на предметната локација

| Опис Управување и отстранување на затекнатиот отпад на предметната локација |
| --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2013 |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 30.03.2014 |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата незначително влијание |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Нема создавање на отпадна вода |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на отпад |
| 7. Мониторинг |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот И предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |
| 9. Вредност на инвестицијата 150.000,00 денари |

Преглед на реализацијата на активностите од Оперативниот план и финансирањето

| Р.б | Активност | Финансирање по години |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | Вкупно |
| 1. | Бр.1 | 10.2013 | 02.2014 | 30.000,00 денари |
| 2. | Бр.2 | 10.2013 | 02.2014 | 120.000,00 денари |
| 3. | Бр.3 | 10.2013 | 02.2014 | 450.000,00 денари на годишно ниво за изнајмување на цистерна и вода |
| 4. | Бр.4 | 10.2013 | 30.03.2014 | 150.000,00 денари |
| 750.000,00 денари |

XIII    СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување.

Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

1. Вовед

Тимот  за заштита на животната средина  постојано ги контролира активностите кои што се изведуваат во инсталацијата, при што ги идентификува случаите кои можат да излезат од контрола и да предизвикаат негативни последици во работењето и негативно влијание врз животната   средина.

Највисокото раководство превзема соодветни технички и организациски мерки за превенција и избегнување на итни ситуации

(соодветна инфраструктура, проверка на инсталациите, назначување на одговорни лица и друго).

Од страна на Координаторот за заштита на животната средина е изработена Постапка во која се опишува начинот на кој организацијата се справува во итни ситуации. Постапката се стреми кон соодветна подготовка на организацијата за справување со сите вонредни состојби со цел ефикасно спречување или минимизирање на последиците преку соодветни планови за справување со вонредни состојби. Постапката за делување во Случај на незгода се применува во сите организациони делови на организацијата, за сите активности, производи и услуги кои што може да имаат влијание врз животната средина.

Организацијата има развиено и применува План за реагирање при итни ситуации.

2. Идентификување на потенцијални незгоди и вонредни состојби

Координаторот за заштита на животната средина во соработка со Одборот за заштита на животна средина врз однова на важечките законски прописи за животна средина како и врз основа на долгогодишното работно искуство вршат идентификување на потенцијалните незгоди и вонредни состојби.

Врз однова на идентификуваните потенцијални незгоди и вонредни состојби се изготвува План на активности во случај на вонредни состојби.

Целта на овој план е да ги идентификува значајните ризици, да ги дефинира овластувањата и одговорностите на клучните вработени, листата на задолжителни контакти, спецификација на опремата и активностите при итните ситуации.

3. Планирање на активностите во случај на незгода или вонредна  состојба

Планот за вонредна состојба се состои од предходно одредени и соодветно припремени активности за реагирање и справување со итна ситуација.

Плановите за вонредна состојба ги дефинираат потребните активности при вонредна состојба и вклучуваат:

- препознавање на потенцијални вонредни состојби;

- поставување на одговорна личност за координација(водач на тим, координатор), негов заменик и луѓе одговорни за разните активности на пример персонал обучен за противпожарна заштита, персонал обучен за справување со протекување на токсични супстанци и друго

( членови на тимот);

- одговорности и должности на персоналот со определени задачи при настанување на вонредна состојба;

- опис на активностите кои што треба да се превземат и предвиденото време за реагирање;

- процедура за евакуација;

- препознавање и лоцирање на штетни материјали и активности потребни кога вакви материјали се причина за вонредната состојба;

- соработка со надворешни служби;

- комуникација со локалните власти, соседи и јавноста;

- заштита на важни документи и опрема;

- детали за вежбите;

- расположливоста на корисни информации за управување со вонредна состојба( на пример распоред на инсталации, податоци за штетните материјали, процедури, упатства и контакт телефонски броеви);

Плановите за вонредна состојба  детално  го опишуваат начинот на кој раководството и персоналот ќе бидат известувани.

Онаму каде што е потребно треба да се предвиди и можноста за известување на разни држави и локални власти како и медиумите и да се назначи одредено одговорно лице.

4  План за спречување на настанување на пожар

Од страна на Координаторот за заштита на животна средина изработен план за делување во случај на пожар кој претставува оперативен документ со кој треба да се обезбеди максимална заштита на имотот и вработените. Една од појдовните активности на Координаторот за заштита на животна средина при елаборирање на прашањето за справување со вонредна состијба е да изработка на План на локацијата.

Планот на локацијата дава детали за непосредното опкружување на организацијата( природни патишта, објекти, водотеци и слично) како и распоред на сообраќајниците, патиштата за евакуација, паркинзи за возниот парк, локации на местата за пружање на прва помош и расположливата медицинска опрема.

Планот исто така вклучува локации на табли со упатства во случај на незгода односно вонредна состојба, локации на аларми, опрема за заштита на животната средина и слично.

Опремата за делување во итна ситуација ја обезбедува Директорот, додека пак Координаторот за заштита на животна средина  е должен најмалку еднаш месечно да ја провери функционалноста на опремата и за тоа да води соодветен запис.

Опремата за делување во случај на незгода односно вонредна состојба вклучува:

- Средства за пружање прва помош;

- Апарати за гасење пожар;

- Заштитни маски;

- Телефон со секогаш достапни интерни и екстерни врски;

- Мобилни телефони;

Посебно внимание треба да се обрнне на начинот на работа на оние места каде што постои опасност од појава на пожар. Како основа треба да се обезбедат соодветни ПП апарати како и прибор за гасење на пожар.

XIV         РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

XIV.1	 Престанок на работа

Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде  неопходно  да престане со работа , Бетон Про, се обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната  средина од своето работење.

Во случај на делумен или целосен престанок со работа  направен е план за минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина.

Главна одговорност во одлучување на понатамошната судбина на  просторот и опремата која што во моментот на престанок на работа ше биде затекната во него  има највисокото раководство во соработка со координаторот за заштита на животна средина и тимот за заштита на животна средина.

Првата фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со работа на инсталациите ќе опфати контрола на остатоците на материјалите на инсталациите, планирано расчистување и чистење на инсталациите како  разгледување на солуција за продажба на опремата на некоја инсталација од сродна дејност или пак  соработка со превземач кој понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата.

Тоа вклучува:

- Искористување на сите суровини. Тоа подразбира  навремена најава на престанокот со активностите за да се овозможи  еквивалентна  залиха на материјали.

- Отстранување на било каква хемикалија или отпад  складирани на локацијата. Секое масло, средство за подмачкување или гориво кое ќе се затекне на локацијата во време на престанокот со работа ќе биде  отстрането или рециклирано преку соодветни овластени фирми.

- Процесната опрема ќе биде очистена, демонтирана и соодветно складирана  до продажба или ако не се најде купувач, отстранета или рециклирана преку соодветни овластени фирми.

- Зградите ќе бидат  темелно очистени пред напуштање.

- Локацијата и објектите на неа ќе бидат оставени во безбедна состојба и ќе се одржуваат соодветно ако се случи да бидат напуштени за подолг временски период.

- Во случај на престанок со работа сите масла, средства за подмачкување или горива кои што ќе бидат затекнати во моментот на престанок со работа истите ќе бидат предадени на овластен превземач кој понатаму ќе ги употребува или рециклира.

XIV.2	 Реставрација на инсталацијата

Бетон Про,  ќе ангажира стручни лица за ревитализација  на ваков вид инсталации  и планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна средина и просторно планирање.

xv        рЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/активностите , да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

# ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

Друштвото БЕТОН – ПРО ДОО Скопје е основано на 31.07.2012 година.

Целосен назив на Субјектот: Друштво за експлоатација на минерални суровини БЕТОН – ПРО ДОО Скопје

Кратко име – БЕТОН ПРО ДОО Скопје

Седиште: Јуриј Гаргарин бр.15, Скопје Карпош

Вид на субјект: ДОО

Вид на сопственост: Приватна сопственост

Дејност: 08.11 Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Наоѓалиштето за варовник Краста се наоѓа во склоп на варовничка маса со јурска старост која се наоѓа југоисточно од градот Куманово.

Технолошкиот процес на експлоатација се заснова врз примена на дисконтинуирана технологија, односно со примена на дупчачко-минерски работи, товарење на изминираниот материјал и транспорт со камиони кипери до постројката за дробење и сепарирање.

Опис на локацијата

Наоѓалиштето за варовник Краста се наоѓа во склоп на варовничка маса со јурска старост која се наоѓа југоисточно од градот Куманово. Има елипсеста форма, издолжена во правец север-северозапад-југ-југоисток во должина од околу 10 km. Широчината на варовничката маса не преминува 4,5 km и од средишниот дел каде што е најголема постепено се намалува.

Наоѓалиштето Краста се наоѓа на западната падина на ридот Краста, помеѓу селата Биљановци, Дервен и Доброшане.

Наоѓалиштето е одалечено 1 km од асфалтниот пат Куманово-с. Пчиња и се наоѓа од неговата лева страна.

Исто така, наоѓалиштето е во близина и на автопатот Скопје-Куманово, на одалеченост околу 4 km, со што истото спаѓа во групата на наоѓалишта со добри патишта проодни во текот на целата година.

Наоѓалиштето се наоѓа на надморска височина 525-580 m. Околниот терен е без висока вегетација, значи оголен со многу тенок хумусен покривач.

Техничко-технолошки опис на дејноста или активноста

Технолошкиот систем на површинска експлоатација се карактеризира со до дисконтинуитетна технолошка шема на откопување и ги опфаќа следните фази:

 	Дупчење и минрање;

 	Товарење на минираниот варовник во хидраличен багер и

 	Транспорт на материјалот со камиони-кипери од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Во лежиштето „Краста“ нема класична јаловина, а евентуалните јалови партии кои можат да се појават во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на дроблична постројка до фракција -50+0 mm. Оваа фракција наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта.

Опис на процес на дупчење и минирање, товарање на суровина и транспорт на суровина

Дупчење и минирање

БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има склучено договор со поддоговарачи кои што вршат дупчење и минирање.

Минирањето како процес служи за растресување на оној материјал кој што е доста компактен со цел да не се напрегаат булдужерите т.е да се заштитат машините од оштетувања.

Транспорт на експлозивот

Дупчење на дупчотини

Транспорт на експлозивот до местото на минирање

Полнење на дупчотини

Активирање на експлозивот

Опис на процесот на товарење на минираниот материјал

По извршеното минирање, добиен е материјал кој што е вече растрењен и може да се пристапи кон негово товарење. Поддоговарачите со кои БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има потпишано договор вршат товарање на минираниот материјал во соодветни камиони.

Опис на процесот на транспорт на товарениот материјал од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Согласно потпишаните договори и согласно потребата поддоговарачот товарениот материјал го транспортира до Дробиличното построение на кое ќе се врши дробење и сепарирање на добиениот готов производ.

Емисии и влијанија на Каменоломот Краста врз животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина ги зема предвид сите можни промени, негативни или позитивни, врз медиумите од животната средина и здравјето на населението, кои можат да произлезат од реализација на Проектот- површинска експлоатација на минерална суровина - варовник од локалитетот „Краста“, општина Куманово.

Секоја емисија или друг вид испуштање на штетни материи во животната средина врши одредено влијание. Квантификацијата на влијанијата треба да покаже дали тие се значителни и дали постои ризик од надминување на концентрациите во реципиентите пропишани со законските акти за квалитет на животната средина.

Извори на емисии

Емисиите, кои се резултат од работните активности за експлоатација наминералната суровина-дијабази се:

 емисии во воздух: прашина и издувни гасови од опрема и механизација;

 прашина: минирање, ископ на откривка и експлоатациона маса, движење и транспорт на механизација;

- издувни гасови: машини и транспотрни средства.

 емисии на бучава: минирање на копот, работни активности, опрема и механизација за изведување на експлоатационите активности и транспорт;

 емисии на вибрации: минирање на копот, ископ, движење на транспортни средства и механизација;

 емисии во почва: неправилно чување на горива, масла, масти, директно преточување на масла и нафта во машинеријата на експлоатационото поле, несакани инцидентни истекувања, несоодветно управување со отпад;

 емисии во вода:, неправилно чување и складирање на горива, масла, масти и нивно преточување на несоодветна локација, несакани истекувања, несоодветно управување со отпад;

 отпад: отпад од пакување, комунален отпад, метален отпад, опасен отпад, отпадни гуми и течен отпад и сл.

Воздух

Главен извор на загадување на воздухот, при експлоатација на минерална суровина-варовник во површинскиот коп „Краста“, се работните активности во процесот на откопување на раскривката и откопување на експлоатационата маса-дијабази. Овој процес вклучува активности на ископ, дупчење, минирање, товарање и транспорт. Минирањето има потенцијал да предизвика значителна, краткотрајна емисија на прашина. Минирањето кое се применува при експлоатација на минерална суровина - варовник, предизвикува ситнење на карпестата маса, со цел полесно изведување на понатамошните активности. Количината на емитирана прашина во воздухот зависи од начинот на минирање, употребените средства за минирање (експлозивен материјал) и сл. Во случајот на овој проект, минирањето претставува извор на емисии на прашина.

Исто така, емисии на фугитивна прашина се јавуваат при утовар и транспорт на експлоатационата маса. Количината емитирана прашина зависи од количината и влажноста на одложениот материјал. Емисии на фугитивна прашина се генерираат при движење на механизацијата по земјениот пат, преку кој е овозможен пристап до површинскиот коп, а исто така при движењето на механизацијата по етажните патеки по кои се движи опремата и механизацијата.

Овие емисии на прашина воглавно се локални, односно во рамките на површинскиот коп. Емисии на фугитивна прашина се генерираат и надвор од површинскиот коп, како резултат на движење на транспортните возила/транспорт на произведениот материјал.

Бучава и вибрации

Просторот, каде се изведува проектната активност, е ненаселен освен површинскиот коп, не се идентификувани други објекти или активности во непосредното опкружување кои може да бидат извори на бучава. Главни извори на бучава при експлоатација на минералната суровина-дијабази се работните активности кои вклучуваат ископ, кршење, минирање, товарење, истовар и транспорт.

Оваа бучава е локална, во непосредна близина на нејзините извори и постојана.

Најголем извор на емисии на бучава се јавува при процесот на минирање. Се проценува дека интензитетот на бучава за време на минирањето може да изнесува околу 120 dB, па дури и повеќе.

Механичката опрема, која е вклучена во експлоатацијата на минералната суровина вклучува: лафетна дупчалка, багер со челна лопата, камиони-киппер, булдужер, компресор, цистерна за вода и слично. Во следната табела се прикажани машините и опремата, кои најчесто се употребуваат при ваков тип на активности и очекуваното ниво на бучава, на 16 m оддалеченост од изворот.

Процесот на минирање, освен што се карактеризира со значителни нивоа на бучава исто така е проследен и со вибрации, односно осцилација на тлото. Одредувањето на влијанието на експлозијата врз осцилирањето на тлото е едно од најважните прашања на површинскиот коп, со цел да се одредат последиците од експлозивното дејство. Сеизмичен ефект е реакција на тлото и експлозивот, односно процес на взаемно дејство на ударните бранови и околната средина. Побудувањето и интензитетот на сеизмички вибрации е во директна корелација и со физичко механичките карактеристики на карпите кои се минираат и низ кои се протегаат сеизмичките бранови.

Води

Рудничките активности, поврзани со експлоатација на минералната суровина - варовник на површинскиот коп „Краста“, се извори на емисии кои може да влијаат врз квалитетот на водите, особено на атмосферските води кои ќе бидат присутни на локацијата. Емисиите во водите може да потекнуваат од:

- Преточување на масти и масла во механизацијата или опремата на несоодветна локација;

- Несакани истекувања на гориво или масло од опремата, возилата и механизација;

- Несоодветно ракување и управување со материјали, горива, масти и масла;

- Тешки метали, присутни во емисиите, предизвикани од издувните гасови од опремата и возилата, кои се исталожуваат како седимент на почвата и може да бидат промиени со атмосферските води.

Можното влијание врз загадувањето на водата е сведено на минимум, односно скоро и не е можно. Водата во процесот на производство не се користи, освен како превентива за прскање на копот и сообраќајниците за пречување на појавата на прашина. Но таа е во толку мали количини што не може да навлезе во подземните води. Водата за поливање на сообраќајниците се донесува со камион цистерна – прскалка.

Лежиштето на технички градежен камен  - варовник ``Краста`` анализирано од хидрогеолошки аспект во Геолошки елаборат, се карактеризира со неразвиена хидрогеолошка мрежа во границите на површинскиот коп и неговата поширока околина.

Почва

При експлоатација на минералната суровина може да дојде до нарушување на почвените карактеристики како на пример: губење на плодниот почвен слој, лизгања на почвата, промена на водопропустливоста, деградација на почвата, ерозија и сл. Загадувањето на почвите, како резултат на експлоатацијата на минералната суровина, може да настане од:

- несоодветно складирање и ракување со горивата и нивните деривати, кои се користат за опремата и механизацијата,

- несоодветно управување со отпад;

- Преточување на масти и масла во механизацијата или опремата на

несоодветна локација;

- исталожување на седимент од воздухот;

- други активности, кои не се извршуваат соодветно со упатствата за технички мерки за превенција;

Влијанијата врз почвата се оценуваат како локални негативни, со среден интензитет и ограничено времетраење.

Цврст и течен отпад

На лежиштето „Краста“ нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат и резултатите од пробната експлоатација). Евентуалните јалови партии, кои би се појавиле во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на јаловинска лента од дробиличната постројка и како тампон ќе се користат при изградба на патишта. Како резултат на предвидените активности на површинскиот коп ќе се генерираат и следните видови на отпад:

- Измешан комунален отпад

- Отпадни масла

- Отпадна пластична амбалажа од масла и масти

- Отпад од Пакувања

- Отпадна картонска амбалажа

- Евентуално истечено отпадно масло и загадена почва со отпадно масло

- Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифициран и поинаку), платна за бришење, заштитна облека загадени со опасни супстанции

- Акумулатори

- Метален отпад

- Отпадни гуми

Несоодветното управување со генерираниот отпад, кој се јавува како резултатат на предвидените активности во површинскиот коп и работниците, може да предизвика негативни влијанија врз квалитетот на подземните води, почвата итн.

Влијанијата од отпадот се оценуваат како можни, локални негативни, со мал интензитет и долго времетраење.

# XV.2 Управување и контрола на инсталацијата

Структура за управување  на  БЕТОН-ПРО ДОО Скопје

- Управување

Управувањето со БЕТОН-ПРО ДОО Скопје е утврдено со Статут усогласен со Законот за трговски друштва на Р. Македонија, во кој се дефинирани правата и обврските на органите на управувањето. Со друштвото БЕТОН-ПРО ДОО Скопје управува Управител – Жикица Младеновски.

Одговорно лице за заштита на животната средина во Каменолом Краста

Одговорно лице за заштита на животна средина на Каменоломот Краста е Управителот – Жикица Младеновски.

На Прилог I е преставена Организационата шема на БЕТОН-ПРО ДОО Скопје.

# XV.3 Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата

За експлоатација на минералната суровина на Каменоломот Краста, не се користи електрична енергија. Водоснабдувањето, ќе се врши со флаширна вода, а со помош на цистерни ќе се носи вода за задоволување на санитарните потреби на работниците. Потребните количини вода зависи од обемот на работа и од временските услови, затоа не може прецизно да се утврди потрошувачката на вода за пиење, како и потрошувачката за санитарни потреби. Исто така, вода ќе биде потребна и за прскање на пристапните патишта. Потребните количини технолошка вода не може да се утврди во оваа фаза. Како помошни материјали при површинската експлоатација на дијабази, ќе се користи:

 Гориво;

 Моторно масло за механизацијата;

 Масла за подмачкување на механизација;

 Експлозив;

 Детонаторски и спорогоречки фитил;

 Каписли итн.

Вкупната количина на овие помошни материјали не може да се утврди и истата ќе зависи од динамиката и обемот на работа.

 Останати помошни материјали, кои се користат во текот на експлоатацијата, се: бустери, круни, цевки, гуми, резервни делови за механизација и сл. Нивната количина не може прецизно да се утврди во оваа фаза.

Опис на готов производ

Спрема гоемеханичките карактеристики дробените фракции од лежиштето за варовник Краста ги задоволуваат критериумите за изработка на тампонски слоеви и фракции за асфалтните и бетонските смеси и ги поседуваат следниве својства:

Зрна со неповолен облик:			Он=27,2%, а Он доз. = 40%

Учество на слаби зрна:				С= 2,0%, а Смакс доз = 7,0%

Муљевито глиновисти честички:		Мр = 3,5%, Мр доз=5,0%

Степен на нерамномерност:			У= (47-81) > Умин = 15

Запреминска маса:					2,7 t/m3

Агол на внатрешно триење:			40°

Кохезија:						2.000 кН/м3

Впивање на вода:					18%

Отпорност на абење со удар (Лос Ангелос):	24%

Отпорност на абење при брусење (Бем):	17,8 sm3/50cm2

Отпорност на дробење во цилиндер: 		26,10%

Отпорност на притисок:

- при сува состојба:			150 Mpa

- при водозаситена состојба:		131 Mpa

Хемиски состав:

Калцит		-			96,31 – 99,60%

Доломит		-			макс. 3,04%

Кварц			-			макс. 0,65%

| Р.б | Готов производ | Количина (месечно / годишно) |
| --- | --- | --- |
|  | Минерална суровина варовник | 14 500 тони / 174 000 тони |
|  | Јаловина | 1500 тони / 18000 тони |

# XV.4 Цврст и течен отпад

Во лежиштето Краста нема класична јаловина, а евентуалните јалови партии кои можат да се појават во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на дроблична постројка до фракција -50+0 mm. Оваа фракција наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта.

На Каменоломот Краста минирањето и транспортирањето на суровината го врши подизведувачот со кој БЕТОН-ПРО ДОО Скопје, има потпишано договор. Во доленаведената табела се идентификувани отпади кои што може да им се генерираат на подизведувачите за реализирање на процесот на минирање и транспорт на суровина. Со отпадите кои што му се создаваат на подизведувачот, управува самиот подизведувач како што е наведено во Договорот.

Видот, количините и начинот на управување со генерираниот отпад е прикажан во следната табела.

Табела 1 Видови на отпад, количини и начин на управување

| Реден број | Вид на отпад | Број од листа на видови на отпад (Сл. весник бр.100/2005) | Количина на отпад на годишно ниво изразени во Тони /годишно | Преработка /одложување | Метод и локација на одложување |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измешан комунален отпад | 20 01 99 | Не може да се утврди | Ќе се собира во садови за комунален отпад, и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Ќе се одложува на депонија |
| 2. | Отпадни масла | 13 01* 13 02* | Не може да се утврди | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 3. | Отпадна пластична амбалажа од масла и масти | 15 0110* | Не може да се утврди | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 4. | Отпад од пакувања | 15 01 06 | Не може да се утврди | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со ваков вид на отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 5. | Отпадна картонска амбалажа | 15 01 01 | Не може да се утврди | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Се фрла заедно со комуналниот отпад |
| 6. | Евентуално истечено отпадно масло и загадена почва со отпадно масло | 13 02* 17 05 05* | Незначителна количина | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 7. | Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифицир ани поинаку), платна за бришење, заштитна облека загадени со опасни супстанции | 15 02 02* | <0.01 | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 8. | Метален Отпад | 20 01 40 | Количината не може да се процени | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 9. | Отпадни гуми | 01 05 04 | Не може да се утврди | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Ќе се предадат на овластена компанија за таков вид отпад |

# XV.5 Емисии во атмосферата

Загадување во атмосферата кое се јавува во постројката Каменоломот Краста, е дифузна имисија на прашина која се јавува при функционирање на базата. Најлесно забележливо загадување на воздухот, со кое често се соочуваме во урбаните средини, е црниот чад. Честичките со пречник помал од 10 µм се наречени фини честички или аеросол и долго се задржуваат во воздухот, додека поголемите се познати како груби или таложни честички и можат да се таложат. Дел од честичките можат да се апсорбираат во капките од врнежите и на тој начин се отстрануваат од атмосферата.

# XV.6 Емисии во површински води и канализација

Снабдување со вода

Каменоломот Краста не е опремен со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната локација, во процесот на производство, вода како помошна суровина не се користи.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има склучено Договор за снабдување со Организацијата Кодинг од Скопје.

Додека техничка вода за процесот не е потребна и не се користи.

Отпадни води

Во Каменоломот Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес.

- Отпадна санитарна вода

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

На Каменоломот Краста нема комунална инфраструктура.

Инсталацијата не е приклучена на канализационен систем, поради што нема емисии во канализација од процесното работење на Каменоломот Краста нема.

Третман на отпадните води

Во Каменоломот Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес и нема третман на отпадните води од технолошкиот процес.

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

# XV.7 Емисии во почва

Можното влијание врз загадувањето на тлото е од течен или цврст отпад.

Битно е да се потенцира дека во лежиштето Краста нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат). Евентуланите јалови партии кои може да се појават во текот на експлоатација, наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта. Поради овие причини нема потреба за проектирање на технологија за селективно откопување и одлагање на јаловината.

Како што напоменавме во Додаток VII, отпадни води во производствениот процес нема, бидејќи не се користи технолошка вода.

Од течен отпад можното влијание во нормални услови е сведено на минимум, а може  да настане само во хавариски услови. Како загадувачи се протечено гориво од работната опрема и транспортните средства, средствата за подмачкување. зМеханизацијата користи дизел гориво, кое спаѓа во групата на лесно запаливи течности.

Цврст отпад се јавува од промена на разни делови од опремата гуми, метални делови и друго.

Цврст отпад од јаловина скоро и да нема, лежиштето Краста нема класична јаловина, а евентуално јалови партии кои може да се појават во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на дробиличната постројка фракција   од - 50 + 0. Оваа фракција наоѓа примена во градежништвото како тампон за патишта.

# XV.8 Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

На Каменоломот Краста најчести периоди на работа се претпладне, но понекогаш може да бидат и попладне заради итноста на завршувањето на објектот.

На Каменоломот Краста не се извршени мерења на вибрации.

На Каменоломот Краста не е идентификувано Нејонизирачко зрачење од технолошкиот процес на инсталацијата.

На Каменоломот Краста не се извршени мерења на интензитет на вибрации, бидејќи не е идентификувано штетно влијание од вибрации врз животната средина.

При анализа на технолошкиот процес и пропратните влијанија, тимот за заштита на животна средина не идентификуваше Нејонизирачко зрачење и од тие причини во овој додаток не е направен осврт на тоа прашање.

# XV.9 Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци

Емисија на прашина

Табела бр.1 Мониторинг на имисија на суспендирани честички во амбиенталниот воздух

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Прашина | Годишни периодични мерења | Не се зема примерок | Се мери со инструмент: Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust |

Мониторинг на емисии во површински води

Каменоломот Краста не е опремен со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната локација, во процесот на производство, вода како помошна суровина не се користи.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, БЕТОН-ПРО ДОО Скопје има склучено Договор за снабдување со Организацијата Кодинг од Скопје.

Додека техничка вода за процесот не е потребна и не се користи.

Во Каменоломот Краста не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес и нема третман на отпадните води од технолошкиот процес.

При процесот на производство на минерална суровина во Каменолом Краста нема емисии во површинските води.

Мониторинг на емисии во канализација

При процесот на производство на минерална суровина во Каменолом Краста нема емисии во канализација.

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

На Каменоломот Краста нема комунална инфраструктура.

Инсталацијата не е приклучена на канализационен систем, поради што нема емисии во канализација од процесното работење на Каменоломот Краста нема.

Мониторинг на  бучава

Најопштата дефиниција на еден звук (бучава) кажува дека тој врши нарушување на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и пошироката средина во која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно движење на молекулите во воздухот околу својата рамнотежна положба.

Мониторинг на  бучава

Табела бр.5 Мониторинг на бучава

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Бучава (dB) | Еднаш годишно | Мерењето на бучава се врши на оддалеченост од неколку метри од изворот. | testo 815 кој одговара на публикацијата DIN/IEC 651. |

# XV.10 Оперативен план

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина Оперативен план за Каменоломот Краста Куманово согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС.

Активност бр.1   Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел

подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

Активност бр.2  Намалување на негативен визуелен ефект на животна средина и физичко уредување на просторот

Активност бр.3 Намалување на прашината која се создава од самото работење на каменоломот

Активност бр.4  Управување и отстранување на затекнатиот отпад на предметната локација

XV.11 Спречување хаварии и реагирање во итни ситуации

Обезбедување на мерки за сигурност на работниците во време на работа на објектот

а) оградување на теренот

б) услови на теренот

в) услови на складирање

# XV.12 Ремедијација, престанок со работа, повторно  започнување со работа и грижа по престанок на активностите

Мерки кои ќе ги превземе  Раководството на Каменолом Краста

Каменоломот Краста е должен во текот на припремата, работата и престанокот на експлоатацијата на каменоломот, да ги исполни следните обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина така да:

- не го загрозува здравјето на луѓето и не предизвикува влијание на околината и закана по здравјето на населението во околината;

- ги превзема сите адекватни превентивни мерки со кои го спречува или намалува влијанието врз животната средина;

- избегнува создавање на отпад, а доколку дојде до создавање на отпад го сведува на минимумили врши негова рециклажа а доколку тоа не  е можно тогаш отпадот го складира на начин на кој нема да има влијание врз околината;

- ефикасно користење на енергетски и природни ресурси

- ги превзиме неопходните мерки за спречување на несреќи и ограничување на нивните последици;

- ги превзема неопходните мерки после престанокот на експлоатација на каменоломот, при кои може да дојде до загадување на животната средина;

- доколку дојде до значајни промени во работата да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање.

Престанок на работа

Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде  неопходно  да престане со работа , Бетон Про, се обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната  средина од своето работење.

Во случај на делумен или целосен престанок со работа  направен е план за минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина.

Реставрација на инсталацијата

Бетон Про,  ќе ангажира стручни лица за ревитализација  на ваков вид инсталации  и планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна средина и просторно планирање.

XVI              ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или  на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од :                                   		               Датум  :

(во името на организацијата)

Име на потписникот  :

Позиција во организацијата :

Печат на компанијата:

# Text boxes

| Извор на бучава | Нивоа на бучава (dBА) 16 m од изворот |
| --- | --- |
| Компресор | 81 |
| Ископувач | 80 |
| Булдожер | 79-97 |
| Багер | 79-93 |
|  | 96 |
| Дупчалка за карпи | 98 |
| Утоварувач | 85 |
| Тешка возила | 82-96 |

| Интензитет на бучава | Растојание од изворот |
| --- | --- |
| 98 dB | 1m |
| 92 dB | 2m |
| 86 dB | 4m |
| 80 dB | 8m |
| 74 dB | 16 m |
| 68 dB | 32 m |
| 62 dB | 64 m |
| 56 dB | 128 m |
| 50 dB | 256 m |
| 46 dB | 512 m |

| Вид на вонредни состојби | Вид на ризик |
| --- | --- |
| Пожар | Ризик за животната средина |
| Истекување на опасни супстанции | Индивидуален ризик (Ризик за животната средина) |
| Истекување на гориво или масло од механизацијата | Ризик за животната средина |
| Експлозија и пожар | Ризик за животната средина |