Prilog X

Bu^ava, vibracii i nejonizira^ko zra^ewe

Sodr`ina:

X.1  Voved	80

X.2 Izbor na merni mesta za sledewe na bu~ava	80

X.3 Prilozi	82

X.3.1 [ema na lokacijata so objektite i mesta za monitoring na bu~ava	0

### X.1  Voved

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Emisiite na bu~ava za vreme na operativnata faza kaj instalaciite za intenzivno `ivinarstvo  se pojavuvaat  pri rabota na ventilatorite za pro~istuvawe na vozduhot, mlinovite za hrana, pri transport na vozila kon i od instalacijata, kako i zgolemena bu~ava na `ivinata vo period koga o~ekuvaat hrana.

Izvorite na bu~ava koi se odnesuvaat na `ivinarskata farma se smetaat kako to~kasti izvori na bu~ava i kako takvi se analiziraat podolu vo tekstot. Vozilata se smetaat kako liniski izvori, no nivniot intenzitet e mnogu slab.

Kaj to~kasti izvori intenzitetot na bu~ava se namaluva za 3 do 5 dB so udvojuvawe na rastojanieto od izvorot, dokolku predelot za koe se odnesuva rastojanieto e ramen, bez pre~ki na patot na dvi`eweto na zvukot.  So ogled deka halite koi gi koristi Lide Farm se centralno postaveni vo odnos na drugite objekti na porane{nata farma Belimbegovo, ne se o~ekuva povi{eni nivoa na bu~ava nadvor od granicite na instalacijata.

Vo operativnata faza pojavata na vibracii e sosema nezna~itelna.

### X.2 Izbor na merni mesta za sledewe na bu~ava

So cel da se sledi nivoto na bu~ava generirana od aktivnostite na @F Lide Farm, odbrani se dve merni mesta za merewe na bu~ava vo ramki na lokacijata:

MM-3 merno mesto e vo dvornoto mesto na farmata vo neposredna blizina na ventilatorite za vozduh

MM-4  merno mesto e na vlezot vo `ivinarskata farma

Izbranite  merni mesta na lokacijata za merewe na bu~avata se obele`ani na [ema na lokacijata so objektite i mesta za monitoring na bu~ava Prilog X.3.1

Merewata koi se predvideni }e bidat izvr{eni vo rabotno vreme i vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br.64/1993, ~len 3, t. II-VI).

Vrz osnova na procenetoto nivo na bu~ava na lokacijata, predizvikano od site aktivnosti vo `ivinarskata farma na Lide Farm – Kumanovo, se uka`uva deka na granicata na lokacijata so drugite objekti, nivoto na {tetna bu~ava ne gi nadminuva granicite so maksimalno dozvolenoto nivo na bu~ava vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br.64/1993, ~len 3, tab II-VI).maksimalno dozvolenite granici.

Preventivno, vlijanijata od bu~ava treba da se minimiziraat so:

- Izbirawe na oprema so nisko nivo na bu~ava;

- Podesuvawe na periodite na soobra}aen transport so periodite na najgolema ambientalna bu~ava.

Pri posetite na teren i pri analiza na tehnolo{kiot proces i propratnite vlijanija, timot koj ja izraboti ovaa aplikacija ne identifikuva{e vibracii i nejonizira~ko zra~ewe i od tie pri~ini vo ovoj dodatok ne e napraven osvrt na ovie pra{awa.

Mereweto na emisiite na bu~ava se opfateni vo predlo`eniot monitoring re`im Prilog  XI.

### X.3 Prilozi

### X.3.1 [ema na lokacijata so objektite i mesta za monitoring na bu~ava

# Text boxes

Legenda:

1 – 12  Postoe~ki hali na @F   Belimbegovo

- Hala {to ja koristi Lide Farm

- Hala za proizvodstvo na koncentrat i sortirawe na jajca

MM-3 Merno mesto za monitoring na bu~ava vo blizina na ventilatorite za vozduh

MM-4 Merno mesto za monitoring na bu~ava na vlez vo `ivinarskata farma

Vlez vo `ivinarskata farma