- TO^KI NA MONITORING NA EMISII

I ZEMAWE NA PRIMEROCI

S O D R @ I N A

XI.1	Monitoring.................................................................................	2

XI.2	Identifikuvawe na aspekti na monitoring ......................... 2

XI.3	Programa na monitoring.............................................................5

XI.4	Monitoring na emisii ................................................................7

XI.1	Monitoring

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot, i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

XI.2	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot

Pri izrabotka na dokumentacijata, slednive sedum aspekti trba da se zemat vo predvid pri postavuvawe na optimalnite uslovi za monitoringot:

- Pri~ina na monitoringot

- Odgovornost za monitoringot

- Princip na prakti~en monitoring

- Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

- Period na monitoring

- Ocenka na usoglasuvaweto

- Izvestuvawe

Pri~ina na monitoringot

Osnovni pro~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, operatorot e odgovoren za monitoringot. M@SPP mo`e da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

Princip na prakti~en monitoring

Izborot na prakti~en monitoring  zavisi od procesot na proizvodstvo, i surovinite koi se koristat vo instalacijata. Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot slednite raboti vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata itn.

Vreme na prosek e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevni, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata. Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata

- relevantnite MDK ili ekvalilenten parametar

- otstapuvawe od merewata

Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

IX.3	Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring }e se zemaat vo predvid zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Treba da se vr{i monitoring na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot }e bide odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebat aod monitoring i od analiza na resusite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring, periodi~en, ~asoven, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

IX.4 Monitoring na emisii

IX.4.1 	Monitoring na emisii vo atmosverata

Na prostorot na postrojkata na RE Zdravje Radovo - Strumica identifikuvani se dva to~kasti izvori na emisii vo atmosferata i toa:

- izlez od ventilacionen kanal od kotel;

Tabela br.1 Monitoring na emisii na {tetni gasovi  od izlez od termogreja~

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaglerod monoksid ( SO); Sulfur dioksid ( SO2); Azotni oksidi ( NOx); Kislorod ( O2); Jagleroden dioksid(CO2); | Dvapati godi{no | Za ispituvawe na koncetraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe. | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncetraciite na gasovite |

IX.4.2  Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Vodata se upotrebuva za razni procesi vo mlekarite kako za perewe na opremata i vozilata, ladewe na produktite, prerwe i dezinfekcija, voda za piewe i prigotvuvawe na hranata.

Podolnite tabeli gi poka`uvaat tipi~nite vrednosti na otpadnata voda od mlekarite. Sekako deka ovie karakteristiki zavisat od protocite, nivoto na proizvodstvo, karakterot na proizvodite, jakosta na zagaduva~ite, temperaturata i sezonskite varijacii.

| Parametar | Koncentracija (sredno) |
| --- | --- |
| BPK (mg/l) | 40-10000 (1000-4000) |
| TYY (mg/l) | 400-2000 |
| NRK(mg/l) | 400-1500 |
| rN | 4-11 (7-8) |

Vo RE Zdravje Radovo - Strumica, za tretman na otpadnite vodi izgraden e sistem na talo`nici koi so svoite aerobni i anaerobni procesi, vr{at sedimentacija na suspendiranite materii so {to zna~ajno se namaluva vrednosta na BPK5 vo otpadnata voda. Isto taka so vnesuvawe na peso~en filter dodatno se doprinesuva vo ((namalivawe na vlijanieto(( vo izleznite parametri. Proektirana e talo`nica so visina od 200sm, vkupna dol`ina od 1580sm i {irina od 250sm ili 15.8 h 2 h 2.5 =79m3.

Dnevnata potro{uva~ka na voda vo mlekarata e 35 do 40 m3, {to zna~i deka vo talo`nicata }e ima retenciono vreme od dva dena, {to e dovolno za talo`ewe na solite i drugite suspendirani talo`ivi materii.

Kraen recipient na otpadnite vodi od instalacijata e Rekata Strumica.

Monitoringot na otpadnite vodi i ocenkata  na otpadnite vodi se vr{i soglasno Uredbata za kategorizacija na vodotecite,ezerata i akumulaciite i podzemnite vodi (Sl.Vesnik na RM br.18/99) .

Tabela br. 3 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidlivi otpadni materii | Kvartalni godi{ni merewa | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel. | Del od parametrite (T °C , r-ren O2) se merat vedna{ na mernoto mesto a ostanatite parametri vo hemiska laboratorija soglasno barawata na MDK Aparat za merewe na rastvoren O2 -,,HANNA Instruments” |
| Vidliva boja |  |  |  |
| Zabele`liva mirizba |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| HPK KmnO4, mg/l O2 |  |  |  |
| Sulfati (mg/l) |  |  |  |
| Masti, masla (mg/l) |  |  |  |
| Suv ostatok (mg/l) |  |  |  |
| Suspendirani materii (mg/l) |  |  |  |

IX.4.2	 Monitoring na emisii vo po~vata

Tabela 4: Monitoring na emisii vo po~va

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb , Zn Hg; | Edna{ godi{no | 50 sm od povr{inata kon dlabo~inata na po~vata | M54 ISO 11885 za: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn (Varian) za: Hg |

Analizata na hemiskite elementi SiO2, K2O, Al2O3, Cd, Pb, P, S, pH i N vo mostrite po~va be{e izvedena po metodata M54 ISO 11885.

Za analiza na site hemiski elementi, primerocite po~va bea rastvorani vo mikrobranova pe~ka spored Application Note 023 so HNO3, HCl i HF.

Monitoring na  bu~ava

Tabela br.5 Monitoring na bu~ava

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza / tehnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava (dB) | Edna{ godi{no | Mereweto na bu~ava se vr{i na oddale~enost od nekolku metri od izvorot. | testo 815 koj odgovara na publikacijata DIN/IEC 651. |

Merni mesta

Mereweto na bu~avata e napraveno na slednite merni mesta  vo pogonite:

M1 -  Na glavniot vlez na instalacijata

M2 -  Na zadniot vlez na instalacijata

M3-  Na granici na instalacija kaj vinarskata vizba

M4-Pogon za pasterizirano mleko

M5- Pogon za pakuvawe na pasterizirano mleko